## Slide 1
50G NRZ：3 dB VEC 在有限带宽下为何可能过严？
理论论据：即使没有随机噪声和抖动，有限带宽产生的残余 ISI 也可能先用尽预算。
01 3 dB 究竟有多严？
VEC = 20 log₁₀(AV / EHₚ) [1]
EHₚ / AV ≥ 70.8%
29.2%
ISI 与噪声合计允许消耗的眼高
r = (Σₖ≠₀ |pₖ|) / p₀
VECdet = −20 log₁₀(1 − r)
残余 ISI = 30% → 无噪声也有 3.10 dB
02 多级限带：无噪声也会超标
解析示例：N 段 25 GHz 高斯低通串联
50 GBd · 最优抽样 · 无噪声/抖动 · 无额外均衡
B_eq = 25 / √N GHz
0
1
2
3
4
5
VECdet (dB)
0.56
N = 1
25.0 GHz
2.19
N = 2
17.7 GHz
4.17
N = 3
14.4 GHz
3 dB
三段串联：VECdet = 4.17 dB > 3 dB
03 留给噪声的余量有多小？
高斯尾部预算（工程近似）
r + q(σ₁ + σ₀) / AV ≤ 0.292
示例：AV = 400 mV，r = 20%，q ≈ 8
σ₀ = σ₁ ≤
2.3 mV
每个电平允许的 RMS 噪声
若各有 3 mV 噪声：
EHₚ ≈ 320 − 8 × 6 = 272 mV
VEC ≈ 3.35 dB → 超标
评审结论
应评估“限值—通道—参考均衡能力”是否匹配，而不是把仿真不达标都归因于调参。
3 dB 并非普遍不可实现；当前实现的不可达判据是：在所有允许配置中，最优 EHₚ/AV 仍小于 0.708。
模型边界：r 与柱图按最坏码型眼高计算；高斯通道为假设示例，不代表你的实际链路。q≈8 仅示意 10⁻¹⁵ 量级尾部，草稿的概率和参考均衡须另核对。
[1] OIF-CEI-05.2 §13.3.11.1.1（NRZ 定义参考，非 50G 草稿）
[2] MathWorks：IBIS-AMI / optPulseMetric（脉冲响应分析） · 完整推导见备注
Notes: 用途：一页理论评审材料，解释3 dB为何可能与某个有限带宽/受限均衡的50G NRZ实现不匹配。不能由“用户仿真未达标”直接推出所有50G NRZ实现均不可达，也不能由这里的示例宣称用户的通道模型已经得到验证。 1. 定义及版本边界 本页按 VEC=20 log10(AV/EH_p) 分析。3 dB要求 EH_p/AV>=10^(-3/20)=0.7079457844，闭眼预算D=0.2920542156。AV是同一处理链路的1/0条件均值差，不是峰峰值。OIF-CEI-05.2 13.3.11.1.1（CEI-28G-VSR，仅用作NRZ定义与处理方法参考）规定均衡后、眼中央5%窗口及EH15。不能将其滤波参数搬到用户未提供的50G草稿。 2. 最坏码型脉冲响应推导 假设等概率独立的NRZ符号a_n=±1，固定抽样相位、线性定常响应：y_n=p0*a_n+sum_{k!=0}(pk*a_{n-k})。p0>0。AV=2p0；EH_det=2(p0-sum abs(pk))。因此 r=sum abs(pk)/p0，EH_det/AV=1-r，VEC_det=-20log10(1-r)。r=0.30给出3.098039 dB。该关系是最坏码型包络，不是所有有限概率定义的完全等价式；若极端组合未被规定码型/概率覆盖，则必须按实际统计方法重新计算。窗口测量和时变四路交织也要另行建模。 3. 高斯低通解析模型（自建示例、非实测） R=50e9 symbols/s，T=1/R。扣除整体传播时延后，设每一级H_i(f)=exp[-(ln2/2)*(f/B_i)^2]，B_i为幅频响应的3 dB带宽。其冲激响应是标准差 sigma_t=sqrt(ln2)/(2*pi*B_i) 的单位面积高斯。多个线性时不变级联后有1/B_eq^2=sum_i(1/B_i^2)；若N级各25GHz，B_eq=25GHz/sqrt(N)。没有额外均衡。 NRZ脉冲为宽T的矩形，中心最优抽样主抽头 p0=erf(pi*B_eq*T/sqrt(2ln2))。因冲激响应非负且直流增益为1，sum_k pk=1；故 side sum=1-p0，EH_det/AV=2-1/p0，VEC_det=-20log10(2-1/p0)。结果仅在眼高为正时有意义。高斯对称非负响应使p0在脉冲中心最大，因此这里用最佳单点抽样而不是故意选差的相位。 N=1: B=25.000GHz，p0=0.9408018245，VEC_det=0.5644954373dB； N=2: B=17.67766953GHz，p0=0.8178327035，VEC_det=2.1887179083dB； N=3: B=14.43375673GHz，p0=0.7239772987，VEC_det=4.1698190081dB。 在这个模型中，满足3dB的最坏码型眼高要求 B_eq/R >=0.3208285093，即50GBd时B_eq>=16.04142547GHz。该数值不是任意拓扑或任意参考均衡器的通用带宽要求。非高斯幅频/相频响应可能给出完全不同结果；只用一个带宽数值不能证明用户实际链路不可达。 统计概率补充：高斯无限尾部的严格最坏包络对应极限码型。这里是机制和包络分析；正式合规必须按草稿码型、中央窗口、CDF、RN拟合和目标概率计算，不能把本页柱图直接当作EH15合规结果。 复算MATLAB片段：R=50e9;N=1:3;B=25e9./sqrt(N);p0=erf(pi*B/R/sqrt(2*log(2)));VECdet=-20*log10(2-1./p0); 4. 噪声预算 工程上用最坏确定性包络再减高斯尾部：EH_p约等于AV*(1-r)-q*(sigma0+sigma1)。这是保守预算近似；离散ISI与高斯混合分布的精确CDF及草稿外推算法不等于简单相加。q≈8只作为10^-15数量级示例，并不是已经确认草稿概率。若sigma0=sigma1=sigma，则sigma_max=AV*(D-r)/(2q)。AV=400mV,r=0.20,q=8，sigma_max=2.301355389mV；若各3mV，则EH≈272mV,VEC≈3.349821746dB。OIF从EH6外推EH15使用EH15=EH6-3.19*(RN0+RN1)，其中EH6已经包含部分噪声尾部，不能在EH6上再完整扣8倍而重复计入。 5. 怎样严谨界定“当前实现不可达” 把草稿规定参考接收机、允许TX均衡、允许CTLE、抽样/时钟恢复、通道和工艺范围记为Omega；定义M=max_{theta in Omega}[EH_p(theta)/AV(theta)]。只有M<0.7079457844时，该模型和允许条件内3dB才不可达。有限次仿真或局部优化不足以证明全局不可达，但可以作为该实现无设计余量的证据。若允许更强均衡或改变通道，上述边界可能变化。 资料（2026-10-15核对）： [1] OIF-CEI-05.2, §13.3.11.1.1, p.289。https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-CEI-05.2.pdf [2] MathWorks optPulseMetric。https://www.mathworks.com/help/serdes/ref/optpulsemetric.html [3] MathWorks Understanding IBIS-AMI Simulations。https://www.mathworks.com/help/serdes/ug/understanding-ibis-ami-simulations.html [4] MathWorks qfunc（正态尾概率定义）。https://www.mathworks.com/help/comm/ref/qfunc.html 可比性提醒：Keysight N109256CB MOI, 4th ed. Aug2021, p.186 Table9，引用OIF2014.277.09，TP4 NRZ VEC限值5.5dB；不是用户3dB草稿的正式依据，也不能仅据此主张现行标准应改成5.5dB。https://www.keysight.com/ml/en/assets/9921-02554/reference-guides/N109256CB-OIF-CEI-56G-Test-Software-MOI-2-0-26-0.pdf